Спецификация, перечень оборудования и вооружения яхты международного класса «ДРАКОН»

Страна производитель – Дания

Верфь производитель – Borresen

Год постройки – 1963

Заводской номер - № 377

Номер на парусе – RUS-21

Название лодки – «ДРУГ»

| № | наименование | материал | Дата изготовления | Восстановление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус лодки | Обшивка корпуса – гондурасский махаон Набор корпуса – из материалов согласно международным правилам класса «ДРАКОН» ( дуб, сосна,тик, фанера, маккоре, эрокко и др) Палуба – тик Фальшкиль – чугун ( 1000 кг.). | 1963 Кап. ремонт 2001 Кап. ремонт 2001 Кап. Ремонт 2001 1963 | Borresen Вестпроэкт С-Пб, Москва. Borresen |
| 2 | рангоут | Мачта – фирмы «HOLT-TALIN» алюминий в сборе Гик - фирмы «HOLT-TALIN» алюминий в сборе Спинакер гик - - фирмы «HOLT-TALIN» алюминий в сборе. | Нет инфо. Нет инфо. Нет инфо. Предполагаю 1997 | HOLT-TALIN HOLT-TALIN HOLT-TALIN |
| 3 | Такелаж стоячий | Такелаж - согласно международным правилам класса по технологии – геркулес ( ванты , бакштаги, штаг, ахтерштаг). | Замена в 2001-2016 | Вестпроэкт С-Пб, и др. |
| 4 | Бегущий такелаж | Такелаж –эксклюзивный для яхт класса «ДРАКОН» (гикошкот, стаксельшкот, спинакершкот, брас, изготовлено по технологии ДАЙНИМО). | Замена в 2016 | Вестпроэкт С-Пб |
| 5 | Проводки - регулировки | П/Р – дайнимо, спектра, виадано. | Замена в 2016 | Вестпроэкт С-Пб |
| 6 | Оборудование | Оборудование – фирма HARKEN USA ( блоки, стопора, проходки, оковки, срезки). | Замена в 2016 | HARKEN USA |
| 7 | Трейлер | Прицеп – двухосный, производства Россия С-Пб, 2016 года, зарегистрирован в ГИБДД С-Пб. | Изготовление в 2016 | Санкт-Петербург |
| 9 | Боксы | Ящики – 4-х метровые ящики (две шт.) для парусов, гика, и другого имущества для транспортировки и хранения. | Изготовление в 2017 | Вестпроэкт С-Пб, |

Перечень выполненных работ кампанией «Вестпроэкт» в 2016 году.

| № | Наименование | Работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | корпус | - снятие покрытия с надводного борта - снятие расслоения с подводной части корпуса - разделка швов корпуса - зачистка швов корпуса - пропитка швов корпуса - заклейка швов корпуса - пропитка эповином - грунтовка эпоксидной смолой - нанесение пяти слоёв лака (полиулиритан двух компонентный). - покраска подводной части корпуса эпоксидной краской (ледокольная) |  |  |
| 2 | кокпит | - снятие предыдущего покрытия - пропитка эповином - частичная проклейка эпоксидной смолой - нанесение полиулиританового матового лака, два слоя - замена лаг - замена пайол ( эроко) |  |  |
| 3 | мачта | - замена спинакер фала - замена топенанта - обслуживание |  |  |
| 4 | гик | - внедрение системы гротошкота - обслуживание |  |  |
| 5 | спинакергик | - оборудование современной системой несения |  |  |
| 6 | системы | - замена 100% регулировок систем настройки |  |  |
| 7 | трейлер | - изготовление нового с боксами (ящиками) для имущества |  |  |

Лодка снабжена комплектом б\у парусов в очень хорошим состоянии ( грот, генуя) фирмы  Fritz-segel» 2012 год, спинакер Konovalov-sails/ по раскрою фирмы  Fritz-segel 2016 год.

Необходимые межсезонные работы на 2017 год

| № | наименование | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | корпус | - устранение появившихся дефектов после осенне-зимнего периода (люфт пера руля, течь по киленпорту, шайбы под гайки для регулировки вант) - нанесение трёх слоёв лака - нанесен - нанесение одного-двух слоёв эпоксидной краски на подводную часть корпуса. - нанесена |
| 2 | обмер | - произвести обмер корпуса и материальной части согласно международным правилам до 1972 года - ОБМЕР СДЕЛАН |